ООО «Волжская энергоаудиторская компания»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области

на период 2015 -2024 года

Договор №65 от 16.12.2014 года

Директор ООО «ВЭК»                                                                      И.С. Николаев

февраль 2015 год

Содержание

|  |  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы | 4 |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 6 |
|  | Часть 2.1 | Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения | 6 |
|  | 2.1.1 | Система теплоснабжения | 6 |
|  | 2.1.2 | Система водоснабжения | 9 |
|  | 2.1.3 | Система водоотведения | 16 |
|  | 2.1.4 | Система саночистки | 20 |
|  | 2.1.5 | Система газификации | 24 |
|  | 2.1.6 | Система электрификации | 26 |
| Раздел 3 |  | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 29 |
|  | 3.1 | Территория. Краткая характеристика сельского поселения | 29 |
|  | 3.2 | Количественное определение перспективных показателей развития МО | 31 |
| Раздел 4 |  | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 35 |
|  | 4.1 | Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения | 39 |
|  | 4.2 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения | 40 |
|  | 4.3 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод | 41 |
|  | 4.4 | Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения | 42 |
| Раздел 5 |  | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 43 |
|  | 5.1. | программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 43 |
|  | 5.2. | программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 44 |
|  | 5.3. | программа инвестиционных проектов в водоотведении | 45 |
|  | 5.4 | программа инвестиционных проектов в обращении с твёрдыми коммунальными отходами | 46 |
|  | 5.5 | программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 47 |
|  | 5.6 | программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 48 |
|  | 5.7 | Инвест проекты | 50 |
| Раздел 6 |  | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 51 |
|  | 6.1 | Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий | 51 |
| Раздел 7 |  | Управление программой | 52 |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования Подольского сельского поселения (далее МО) разработана в соответствие с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, в соответствие с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Подольского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области на период 2015-2024 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области |
| Соисполнитель программы | ООО «Волжская энергоаудиторская компания» |
| Правовые основания для разработки программы | -Федеральный закон от 26.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», -Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», -Федеральный закон от 27.07.2010 №110-ФЗ «О теплоснабжении», -Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», -Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015) -Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», -Федеральный закон от 30.12.2004 №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», -Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», -Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения», -Градостроительный Кодекс РФ, -Документы территориального планирования поселения и муниципального образования, -Региональные, местные программы социально-экономического развития. |
| Расчётный срок реализации программы | Расчётный срок включительно 2024 год. |
| Цели и задачи программы | Проведение комплекса теоретических изысканий экономического и рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, принципов и путей проведения модернизации системы коммунального хозяйства поселения. Оценка текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры и определение их основных направлений развития на расчётный срок до 2024 года. Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства поселения на период включительно 2024 года. Повышение надёжности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. Улучшение экологической обстановки на территории поселения. Определение потребности, объёмов и стоимости строительства, реконструкции, модернизации сетей, объектов, сооружений инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры. Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. Обеспечение жителей и предприятий поселения надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания, захоронения твёрдых бытовых отходов. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса. Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объём отпуска питьевой воды. Объём принятых на очистку стоков. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета СП в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объём финансирования Программы составляет 219793.4 тыс.руб. |

## Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Часть 2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1 Система теплоснабжения

В с. Подольское в эксплуатационной ответственности ООО «Теплогазсервис» находится 1 котельная в школе. Котельная в детсаду принадлежит отделу образования муниципального района. Всего на этих котельных установлено 6 котлов суммарной тепловой мощностью 0,806 Гкал/ч. Котлы этих котельных работают на твёрдом топливе (уголь, дрова). Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 0.276 Гкал/ч, она приходится на отопление. Таким образом, данная теплоснабжающая организация располагает значительным работоспособным резервом тепловой мощности. Тариф на тепловую энергию от котельных ООО «Теплогазсервис»  составляет 4187,21 руб./Гкал. Тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплогазсервис»  налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Котельная ФАПа в с. Подольское с угольным котлом и котельная ФАПа в с. Здемирово с электрокотлом находятся в эксплуатационной ответственности ОГБУЗ «Красносельская районная больница». Суммарная мощность котлов 0,093 Гкал/ч. Суммарная подключённая нагрузка 0,014 Гкал/ч.

В с. Здемирово в эксплуатационной ответственности Отдела образования муниципалитета находятся котельные детсада и начальной школы, в которых установлены 4 котла суммарной тепловой мощностью 0.122 Гкал/ч на твёрдом топливе (угле, дровах) и э/энергии. Суммарная подключённая нагрузка 0.052 Гкал/ч.

Котельная здания Администрации сельского поселения, газовая котельная ДК с. Здемирово с двумя котлами мощностью по 50 кВт и котельная Физкультурно-оздоровительного комплекса со школой с. Подольское в собственности у Администрации Подольского сельского поселения сдано в эксплуатационную ответственность ООО «ТеплоГазСервис».

Котельная здания бывшего ДК с. Подольское, ныне называемого «Дом пожилого человека», находится в эксплуатационной ответственности ИП В.А. Пыльнов.

Протяжённых наружных тепловых сетей в поселении нет. Тепловая энергия с котельных на коммунальные нужды в жилые дома населения не поставляется.

По мере развития внутрипоселковых сетей подвода газа происходит планомерная замена твёрдотопливных котлов на более экологически чистые газовые бытовой мощности.

Схема теплоснабжения Подольского сельского поселения, ввиду малочисленности проживающих здесь жителей и отсутствия развитых централизованных тепловых сетей, для размещения  на сайте в интернет не составлялась.

Сведения об источниках теплоснабжения с. Подольское, согласно информации от администрации, приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Технические характеристики котлов, установленных на котельных

| № | Котельные | Адрес | Получатель тепла и его объём | Расход топлива (т или м3) | факт. выработка тепла тыс. Гкал/год | Расч.выраб.тепла в год, тыс.Гкал/год | Присоед.нагрузка, Гкал/ч | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Тип котла | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная -№10 школы | с. Подольское | Здание школы-13725 м3, площ.1794 м2 | уголь | 300 | 0,6408 | 1,109 | 0,23 | 0,72 | Универсал-6-2шт КВН-3шт. | Администрация Подольского с/п |
| 2 | Котельная Подольского д/с | с. Подольское | 572 м2+120м2 | дрова | 260 | 0,287 | 0,111 | 0,046 | 0,086 | Квр-01 1 шт. | Отдел образования |
| 3 | Котельная Здемиров-ского детсада | с. Здемирово | Детсад-ясли-объём-620 м3, площ.-361,9м2 | уголь | 50 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,012 | КЧМ-1шт. | Отдел образования |
| 4 | то же | с. Здемирово | тоже | эл.энер-гия | --- | --//-- | --//-- | --//-- | 0,010 | САОС-400-1 шт. | Отдел образования |
| 5 | Котельная Здемировской школы | с. Здемирово | Начальная школа-501 м3 | уголь | -//- | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,012 | КЧМ-1 шт. | Отдел образования |
| 6 | то же | с. Здемирово | тоже | эл.энер-гия | 52 | 0,045 | 0,045 | 0,018 | 0,018 | САОС-400-1 шт. | Отдел образования |
| 7 | Котельная Здемиров-ского ФАПа | с. Здемирово | 180 м3 | эл.энер-гия | 16 | 0,014 | 0,023 | 0,006 | 0.085 | ЭПЗ-100-1 шт. | ОГБУЗ«Красно-сельская РБ» |
| 8 | Котельная администра-ции СП | с. Подольское | здание администрации-419 м3 | уголь | 15 | 0,050 | 0,050 | 0,020 | 0,020 | КЧМ-2шт. | Администрация Подольского с/п |
| 9 | Котельная Подольского ФАПа | с. Подольское | 180 м3 | уголь | 6 | 0,020 | 0,023 | 0,008 | 0,008 | КЧМ- 1шт. | ОГБУЗ«Красно-сельская РБ» |

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предполагается.

Стратегическими направлениями в реконструкции котельных должны стать:

-установка газовых котлов наружного исполнения на здания детсадов, школ, ФАПов, ДК и здание администрации.

Объём работ по установке котлов, размер затрат и срок их окупаемости приведён в таблицах 4.1.9 – 4.1.10.

Таблица 2.1.1.9

Расчёт эффективности реконструкции котельных. Замена котлов.

| Предлагаемые к установке котлы | Кол-во | Сокращение потребления | Затраты по замене котлов | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФОТ | топливо | электроэнергия | Сетевые потери |  |  |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котлы наружного исполнения | 8 | 836,0 | 69,7 | 304,8 | 94,5 | 4000 | 3,1 |
|  |  | 1305 |  |  |

2.1.2 Система водоснабжения

2.1.2.1 Институциональная структура

Собственником оборудования водоснабжения в с. Подольское и с. Сунгурово является администрация Подольского сельского поселения.

Оборудование водоснабжения и водоотведения по договору переданы в эксплуатационную ответственность ООО «Теплогазсервис». Сети водоснабжения и водоотведения временно бесхозяйные.

Ведомственные сети водоснабжения на производственные нужды эксплуатирует ЗАО «Агромол» отд. «Подольское»

Собственником оборудования, сетей водоснабжения в с. Здемирово является МУП «Красноетеплоэнерго».

Оборудование и муниципальные сети водоснабжения в с. Здемирово по договору переданы в эксплуатационную ответственность МУП «Коммунальник». Сети  водоотведения бесхозяйные.

Система расчётов населения за поставляемые ресурсы осуществляется через ЕИРКЦ.

2.1.2.2 ООО «Теплогазсервис»

ООО «Теплогазсервис» осуществляет свою деятельность на основании устава, утверждённого 28 апреля 2009 года. Источником водоснабжения являются 4 скважины, которые находятся на балансе сельской администрации и сдаются в аренду ООО «Теплогазсервис».

Основным видом деятельности предприятия ООО «Теплогазсервис» является:

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;

- сбор, очистка и распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- удаление и обработка твёрдых отходов;

- предоставление прочих персональных услуг.

В состав оборудования и имущества входит:

- Скважины

ООО «Теплогазсервис» осуществляет водоразбор подземных вод четырьмя артезианскими скважинами. Перечень водозаборных скважин представлен в таблице 2.1.2.2.1

Таблица 2.1.2.2.1

| Местоположение | Номер скважины |
| --- | --- |
| с. Подольское | скважина № 1 |
| с. Подольское | скважина № 2 |
| с. Подольское | скважина № 3 (нижняя) |
| с. Сунгурово | скважина № 1 |

- Башни водонапорные

Неравномерность водопотребления регулируется водонапорной башней типа «Рожновского» в с. Подольское и гидробаком в с. Сунгурово.

Перечень водонапорных башен представлен в таблице 2.1.2.2.2

Таблица 2.1.2.2.2

| Местоположение | Количество |
| --- | --- |
| с. Подольское | 1 шт. |

- Водоразборные колонки

Перечень водоразборных колонок представлен в таблице 2.1.2.2.3

Таблица 2.1.2.2.3

| Местоположение | Количество водоразборных колонок |
| --- | --- |
| с. Подольское | 14 |
| с. Сунгурово | 4 |

- Водопроводные сети, их состав

Перечень водопроводных сетей с. Сунгурово представлен в таблице 2.1.2.2.4

Таблица 2.1.2.2.4

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение с. Сунгурово |
| Полиэтилен | 32 | 161 |
|  | 63 | 693 |
| Сталь | 89 | 570 |
|  | 150 | 541 |
| Итого: | 1965 |

Перечень водопроводных сетей с. Подольское представлен в таблице 2.1.2.2.5

Таблица 2.1.2.2.5

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение с. Подольское |
| Полиэтилен | 75 | 3785 |
| Сталь | 63 | 472 |
| Чугун | 100 | 1511 |
| Итого: | 5768 |

- Пожарные гидранты

В селе Подольское и с. Сунгурово пожарные гидранты отсутствуют.

6) Объекты электроснабжения

Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии представлен в таблице 2.1.2.2.6.

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Тип прибора | Номер прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1, №2 в с. Подольское | Энергомера ЦЭ6803В | № 007084019000030 |
| 3 | Скважина №3 в с. Подольское | Меркурий 230АМ-01 | № 00703283 |
| 4 | Скважина №1 в с. Сунгурово | Энергомера ЦЭ6803В | № 009359024003331 |

Потребление электроэнергии объектами водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 2.1.2.2.7

Таблица 2.1.2.2.7

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | 2013 год кВт*час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 и №2 с. Подольское | 37410 |
| 2 | Скважина № 3 с Подольское | 45250 |
|  | Скважина №1 с. Сунгурово | 18050 |
|  | Средняя свободная цена | 4,8 р./кВт*ч |

Приборы учёта воды на скважинах в с. Подольское и с. Сунгурово не установлены.

2.1.2.3 МУП «Коммунальник»

МУП «Коммунальник» осуществляет свою деятельность на основании устава, утверждённого 14 апреля 2006 года. Основным видом деятельности предприятия МУП «Коммунальник» является:

- распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- удаление и обработка твёрдых отходов;

- предоставление прочих персональных услуг.

Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещёнными законодательством Российской Федерации.

Имущество и оборудование, необходимое для осуществления деятельности, предоставлено МУП «Красноетеплоэнерго» на основании договора от 16.06.2008 года.

Источником водоснабжения Подольского сельского поселения являются подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов и сельхозпредприятий на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев.

В состав оборудования и имущества входит:

- Скважины

В настоящее время МУП «Коммунальник» осуществляет водоразбор подземных вод тремя скважинами. Перечень водозаборных скважин представлен в таблице 2.1.2.3.1

Таблица 2.1.2.3.1

| Местоположение | Номер скважины |
| --- | --- |
| с. Здемирово | скважина № 1 |
| с. Здемирово | скважина № 2 |
| с. Здемирово | скважина № 3 (в колодце) |

- Башни водонапорные (Рожновского)

Неравномерность водопотребления регулируется одной водонапорной башней типа «Рожновского».

Перечень водонапорных башен представлен в таблице 2.1.2.3.2.

Таблица 2.1.2.3.2

| Местоположение | Количество | Потребители |
| --- | --- | --- |
| с. Здемирово | 1 шт. | население |

- Водоразборные колонки

Перечень водоразборных колонок представлен в таблице 2.1.2.3.3

Таблица 2.1.2.3.3

| Местоположение | Количество водоразборных колонок |
| --- | --- |
| с. Здемирово | 5 |

- Водопроводные сети, их состав

Перечень и характеристики водопроводных сетей с. Здемирово представлены в таблице 2.1.2.3.4

Таблица 2.1.2.3.4

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Полиэтилен | 75 | 724 |
|  | 100 | 7545 |
| Чугун | 100 | 532 |
| Итого: | 8801 |

- Пожарные гидранты

В с. Здемирово на магистральной сети пожарные гидранты не установлены.

- Объекты электроснабжения

Гарантирующим поставщиком электроэнергии для предприятия является «Костромская сбытовая компания» на основании договора № 07/100 от 01 октября 2013 года.

Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии представлен в таблице 2.1.2.3.5.

Таблица 2.1.2.3.5

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Тип прибора | Номер прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Здемирово |
| 1 | Скважина №1, №2, №3 | - | № 640910 |

Перечень расчётных приборов учёта воды представлен в таблице 2.1.2.3.6

Таблица 2.1.2.3.6

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Тип прибора | Номер прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 в с. Здемирово | ВДХ 32 | № 11293979 |
| 2 | Скважина № 2 в с. Здемирово | ВДХ 32 | № 11294034 |

Потребление электроэнергии объектами водоснабжения представлены в таблице 2.1.2.3.7

Таблица 2.1.2.3.7

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | 2013 год тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1, 2, 3 в с. Здемирово | 107,9 |
|  | Средняя свободная цена | 4,8 р./кВт*ч |

Источники водоснабжения имеют удовлетворительное состояние. В системе водоснабжения Подольского сельского поселения системы очистки и подготовки питьевой воды отсутствуют по причине удовлетворительного качества водопроводной воды. В с. Здемирово, с. Сунгурово и с. Подольское водопровод подведён не ко всем домовладениям, водопользование части жилых домов осуществляется из водоразборных колонок. Жители других населенных пунктов Подольского сельского поселения для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы, бытовые скважины.

В зимний период производственных мощностей для полного обеспечения населения водой достаточно. В летний период, с учётом нужды на полив, нехватка воды ощущается в с. Здемирово.

Системы водоснабжения с. Подольское и с. Здемирово являются закольцованными: водозаборные сооружения скважин №1, №2 и №3 работают на одну систему, что повышает надёжность водоснабжения.

Положительной стороной в системе водоснабжения с. Здемирово является то, что необходимый запас воды при перерывах в энергоснабжении и других аварийных ситуациях обеспечен водонапорной башней. Однако, учитывая износ материала водонапорной башни (ВНБ), следует впоследствии предпочесть замене ВНБ установку автоматики подъёма на базе преобразователей с ЧРП, а в качестве промежуточных ёмкостей использовать гидроаккумулирующие баки. Надёжность же водоснабжения предлагается увеличить путем подключения водозаборных сооружений ко второму независимому источнику и применения системы автоматического ввода резерва (АВР). Следует отметить, что подача насосов, используемых для водозабора, в существующих условиях выше, чем дебиты скважин, поэтому используется дросселирование потока воды регулирующим краном, установленным на трубопроводах, что снижает энергоэффективность. Необходимо выбирать впоследствии насос с номинальной подачей не более 75% от дебита скважины. При этом номинальный напор выбранного электронасоса должен превышать примерно на 5% сумму динамического уровня воды в скважине и высоты подъёма воды над уровнем земли, необходимой потребителю.

Одним из основных источников нерациональных потерь воды в системе водоснабжения с. Подольское является водонапорная башня. Следует предпочесть замене ВНБ установку автоматики подъёма на базе преобразователей с ЧРП на скважине №1 и №3, а в качестве промежуточных ёмкостей использовать гидроаккумулирующие баки. Подача насосов, используемых для водозабора из скважин №1 и №3 (6,5м3/час), в существующих условиях выше, чем дебиты скважин (5,5 и 2…2,5м3/час соответственно). Необходимо выбирать впоследствии насос с номинальной подачей не более 75% от дебита скважины (4 и 1.5 м3/час соответственно)

Существенным недостатком системы водоснабжения с. Сунгурово является необоснованно протяжённая магистральная линия, выполненная стальной трубой Ø=150 мм, L=405 м от скважины до первых потребителей. Износ материала труб составляет 80…90%, участок длиной L=56,5м уже заменён на ПЭ трубу Ø=63мм. Эксплуатация этой магистрали ведёт к увеличению нерациональных потерь воды, расходов на электроэнергию и ремонт. Ранее расположение скважины было экономически целесообразным из-за располагавшихся неподалеку колхозных объектов: конюшни, дворов для крупного рогатого скота и пр. В настоящее время следует предпочесть замене этого ветхого участка магистрали установку водозаборных сооружений ближе к центру села.

Рекомендуется применение более надёжных скважинных насосов с рабочими колесами, выполненными из нержавеющей стали, а не из пластмассы, как у насосов ЭЦВ. В качестве примера выступают импортные насосы марки Wilo или Grundfos.

Одной из основных технических проблем в системе водоснабжения является износ трубопроводов на 60-80%. Ветхие водопроводные сети приводят к увеличению утечек воды и, как следствие, росту расходов на электроэнергию, снижают надёжность водоснабжения и делают нецелесообразным установку частотных регуляторов давления воды.

Потери электроэнергии при производстве воды составляют ≈ 2,5% (5215.25 кВт*ч) от общего потребления электроэнергии на подъём и транспортировку воды.

На подъём воды в 2013 году затрачено 208610 кВт*ч в год.

Итого на 1 м3 реализованной воды тратится 1,94 кВт*ч, т.е. потребляется 515.5 л воды расходом каждого кВт*ч электроэнергии.

Всего на 1 м3 поднятой воды тратится 1,12 кВт*ч. в год.

Источником пополнения средств бюджета сельского поселения является режим разумной экономии, связанный с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию. Для энергосбережения рекомендуется ограничить электрический обогрев построек с водозаборными сооружениями путём применения ленточного электронагревательного элемента на трубопроводах и запорной арматуре, утепления наружных трубопроводов матами из минеральной ваты, применить автоматику подъёма на водозаборных сооружениях с. Здемирово и скважинах №1 и №3 с. Подольское.

Территориальное потребление воды по балансу производства и потребления воды представлено в таблице 2.1.2.3.8

Таблица 2.1.2.3.8

| Наименование участка | Количество поднятой воды, м3 в год | Количество реализованной воды, м3 в год | Потери, м3 | Норма естественной убыли м3 в год | Нерациональные потери воды, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Здемирово | 117329 | 77745 | 39584 | 703 | 38881 |
| с. Сунгурово | 8121 | 2300 | 5821 | 193 | 5628 |
| с. Подольское | 59746 | 27331 | 32415 | 829 | 31586 |
| Итого | 185196 | 107376 | 77820 | 1725 | 76095 |

Прирост населения, согласно сведениям от администрации Подольского сельского поселения, составляет 25 человек в год.

Перспективное водопотребление поселением представлено в таблице 2.1.2.3.9

Таблица 2.1.2.3.9

| Год | Водопотребление населением, м3 в год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2013 | 107376 |
| 2014 | 110113 |
| 2015 | 112850 |
| 2016 | 115587 |
| 1 | 2 |
| 2017 | 118324 |
| 2018 | 121061 |
| 2019 | 123798 |
| 2020 | 126535 |
| 2021 | 129272 |
| 2022 | 132009 |
| 2023 | 134746 |
| 2024 | 137483 |

Имеет место повышенное напряжение на скважине № 1 и 2 с. Подольское, что может очень быстро вывести технику из строя, а также сокращает срок службы техники примерно в два раза. Дальнейшее превышение нормы может привести к возгоранию.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Основными причинами, по которым, невозможно реализовать проекты является недостаток финансирования. Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

      - Направления решения проблем в системе

Руководству ООО «Теплогазсервис» необходимо обратиться в электрические сети с просьбой установить в ВРУ скважин с. Подольское напряжение 220 В вместо 253 В, которые подаются, по причине чего не выдерживает автоматика, перегорают насосы.

1) Пробурить дополнительную скважину глубиной 118 м в с. Сунгурово. Стоимость 1000 тыс.руб с учётом НДС.

2) Усовершенствовать систему обогрева скважин: в настоящее время широкое применение в обогреве скважин имеют ленточные нагревательные элементы. Рекомендуется обматывать оголовок и отходящую трубу ленточным нагревательным элементом «ЭНГЛ-1» с терморегулятором, это на сегодняшний день самый экономичный и самый безопасный метод обогрева скважин. Подробную информацию об элементе нагревательном гибком ленточном можно изучить на сайте http://www.220electro.ru/. После обмотки оголовка скважины и её трубопровода ленточным нагревательным элементом, данную систему необходимо обмотать трубной изоляцией. В качестве трубной изоляции рекомендуется изоляция марки XG-09X102 фирмы Armaflex,толщиной 9 мм. Официальным дилером данной компании является группа компаний «Твой город» г. Кострома, тел. +7(4942) 63-94-91. При установке ЭНГЛ-1 так же необходимо с помощью терморегулятора выставлять температуру нагрева, не превышающую допустимую температуру нагрева трубной термоизоляции. Цена одного ленточного нагревателя 864 руб./шт. Стоимость комплекта на подогрев трубопроводов всех скважин поселения – 7 х 864 = 6048 руб. без доставки. С учётом стоимости трубной изоляции, доставки и монтаже общая стоимость составит 9786 руб.

3)	Установка на скважины в с. Сунгурово и с. Подольское приборов учёта расхода воды на 4 скважинах «GRoTN» турбинные модель WTC(DN мм 50) или «МЕТЕР» ВТ-50Х стоимостью 7.800 тыс. руб. за один прибор, всего на сумму - 31,2 тыс. руб.;

4)	В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо планомерно добиваться от потребителей оснащения приборами регулирования, учёта и контроля водопотребления. При их отказе от потребления по приборам учёта – поэтапно увеличивать тариф на потребление без приборов учёта воды по установленным нормативам.

5) Произвести замену ветхих участков водопровода, что обеспечит герметичность системы водоснабжения: Замена стальных водопроводных сетей, протяженностью 645 м в д. Сунгурово от скважины до первых потребителей на полиэтиленовые того же диаметра Ø150мм – 1697,3 тыс. руб. с НДС.

6) Установить частотно-регулируемый привод (ЧРП) на скважину №1 и №3 в с. Подольское и скважины №1, №2 и №3 в с. Здемирово – 300 тыс. руб..

7) Проложить для вновь строящихся домов 3,566 км водопроводных сетей на общую сумму 5239 тыс. руб. с НДС.

При внедрении комплекса предложенных мероприятий будут устранены нерациональные (сверхнормативные) потери воды в водопроводных сетях и водонапорных башнях, что приведёт к уменьшению затрат электроэнергии на водоподъём. Итоговая сумма затрат составит: 8277.3 тыс. рублей. Экономия от внедрения мероприятий составит 439,3 тыс. руб./год.

Для компенсации летнего дефицита воды в с. Здемирово рекомендуется к подключению в общую водопроводную сеть существующей четвёртой артезианской скважины, ранее принадлежащей СПК «Здемирово» с дополнительной прокладкой 0,3 км трубопровода.

Общий простой срок окупаемости составляет: 18 лет, хотя по отдельным мероприятиям – менее 1 года. Основной эффект – удовлетворение потребности всего населения в комфортном снабжении водой питьевого качества.

    - Система водоотведения

2.1.3.1 Институциональная структура водоотведения

Централизованные системы водоотведения в Подольском сельском поселении есть только в с. Подольское и в с. Здемирово в недостроенном состоянии. В с. Подольском за водоотведение эксплуатационную ответственность несёт СПК «Подольское», в с. Здемирово сети водоотведения временно бесхозяйные. Оплату за водоотведение и очистку стоков жители не производят временно. Водопотребители, не подключённые к системе центрального водоотведения, для сбора ЖБО используют выгребные ямы. Стоимость откачки и утилизации 1 ассенизаторской машиной 3,5м3 ЖБО составляет 375 руб. Утилизация ЖБО осуществляется на бездоговорной основе автомобилями МУП «Благоустройство Плюс», МУП «Красноетеплоэнерго», СПК и частных владельцев.

2.1.3.2 Село Подольское

В с. Подольское существуют 3 независимые централизованные системы водоотведения.

Бытовые стоки от 5-ти и 2-х квартирных домов, расположенных в северной части села, по керамическим и асбестоцементным трубам Ø200 и протяженностью 274 метра самотёком через канализационные колодцы-отстойники поступают в общий коллектор-отстойник, откуда уже утилизируются на ассенизаторской машине.

Водоотведение от здания школы и спортивного комплекса по асбестоцементным трубам Ø200 и протяженностью 178 метров самотёком через канализационные колодцы-отстойники, где происходит первичная механическая и биологическая очистка, поступают в общий коллектор-отстойник, далее ЖБО утилизируются на ассенизаторской машине.

ЖБО из 16 домов, расположенных в южной части села, по керамическим и асбестоцементным трубам Ø200 и протяженностью 968 метров самотёком через канализационные колодцы-отстойники, где происходит первичная механическая и биологическая очистка, поступают на песчано-гравийные поля фильтрации, где происходит окончательная механическая и биологическая очистка, очищенные стоки частично попадают в грунтовые воды, оставшиеся- поступают в р. Волгу.

2.1.3.3 Село Здемирово

Жидкие биологические отходы (ЖБО) от водопотребителей с. Здемирово по керамическим и асбестоцементным трубам Ø200, Ø300мм самотёком через канализационные колодцы-отстойники, используя естественный уклон к р. Волге, поступают в 2 бака-отстойника, объёмом по 50м3 каждый. Из баков-отстойников частично очищенная вода самотёком направляется на песчано-гравийные поля фильтрации. Очищенные стоки частично попадают в грунтовые воды, оставшиеся - поступают в р. Волгу.

Неисправности сети водоотведения канализации с. Здемирово в настоящее время устраняются жителями самостоятельно.

2.1.3.4 Направления решения проблем в системе водоотведения

Основными источниками загрязнения воды реки Волга и её притоков в Красносельском районе являются ювелирные предприятия, предприятия сельскохозяйственные и жилищно-коммунального хозяйства. Необходимый сток в канализацию будет приниматься и отводиться на поселковые очистные сооружения канализации (ОСК) загрязненных вод от промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Перед спуском в поселковую канализацию производственные сточные воды должны проходить через локальные очистные сооружения (ЛОС) – в соответствии со спецификой и уровнем загрязняющих и (или) вредных веществ.

Стоки от объектов сельхозпредприятий предлагается направлять в гидроизолированные от грунтовых вод и обвалованные от ливневых осадков накопители стоков, затем осадок вывозить на поля как органическое удобрение. Возможный состав очистных сооружений представлен в таблице 2.1.3.4.1

Таблица 2.1.3.4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Блок механической очистки | 1 шт. |
| Отстойник | 1 шт. |
| Блок биологической очистки | 1 шт. |
| Блок доочистки (биологические пруды) | 4 шт. |
| Блок обеззараживания (хлором, озоном, УФО) | 2 шт. |
| Комплекс обработки осадка | 1 шт. |

Необходимо дальнейшее развитие системы коммунальной и ливневой канализации, строительство канализационных насосных станций.

За центральное водоотведение с населения не было приёма платежей.

Центральным водоотведением в с. Подольское пользуется около 100 человек, в с. Здемирово – около 200 жителей. По мере роста благосостояния населения и появления в домах сельских жителей ванн потребные объёмы водоотведения будут увеличиваться. Экологические проблемы требуют неотложного решения.

Сведения по объёму вывоза ЖБО отсутствуют. По техническим условиям уровень герметичности накопителей стоков должен препятствовать попаданию фекальных вод в поверхностные и (или) в грунтовые горизонты вод. Необходимо систематически проводить плановые ревизии накопителей стоков населения на предмет герметичности. Текущее положение с чистотой ближайшего крупного водоёма, принимающего все стоки от Подольского сельского поселения указано в таблице 2.1.3

Таблица 2.1.3.4.2

Качество воды в Горьковском водохранилище

| Наименование показателя | ПДК мг/дм3 | Содержание загрязняющих веществ в створах |
| --- | --- | --- |
|  |  | выше г. Костромы 2006 г. | ниже г. Костромы 2006 г. | выше г. Плёс 2007 г. | ниже г. Плёс 2007 г. |
| Индекс загрязненности воды |  | 1,205 | 1,750 | 3,809 | 4,543 |
| Класс загрязненности воды |  | 3 умеренно загрязнённые | 3 умеренно загрязнённые | 4 загрязнённые | 5 грязные |
| марганец |  |  |  | 19,0 ПДК | 6,3 ПДК |
| медь |  |  |  | 12,0 ПДК | 8,0 ПДК |
| цинк |  |  |  |  | 5,0 ПДК |
| железо |  | 0,1 | 2,6 ПДК | 3,8 ПДК | 3,5 ПДК |
| фториды |  | 2,4 ПДК | 2,4 ПДК |  |  |
| азот аммония, мг/дм3 | 0,39 | 0,33 | 0,38 |
| нитриты, мг/дм3 | 0,08 | 0,036 | 0,052 |
| нитраты, мг/дм3 | 40,0 | 1,59 | 1,85 |

Примечание: имеется тенденция распространения занятий ювелирным мастерством на дому, в качестве хобби, т.е. домашнего бизнеса.

По номерам домов схема сетей централизованного водоотведения будет аналогичной сетям централизованного водоснабжения.

Генеральным планом сельского поселения до 2030 года предлагается строить очистные сооружения канализации (ОСК) с полной биологической очисткой и достижение нормативного уровня очистки промышленных, бытовых и поверхностных стоков, применение технологий глубокой очистки стоков, промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод.

Хозяйствующие субъекты сельского поселения применяют общесплавную систему водоотведения, когда производственные стоки близки по составу к бытовым. Общесплавная система водоотведения имеет одну водоотводящую сеть, по которой объединенный поток сточных вод отводится на единые очистные сооружения. К её недостаткам можно отнести проблемы утилизации осадков различного происхождения, нетехнологичность из-за разного эффекта очистки смеси загрязнителей сточных вод, затруднения при сбросе стока в водоём во время сильных ливней.

Окончательный состав ОСК определяется на стадии рабочего проекта в зависимости от количества жителей с централизованным водоснабжением и сливами ЖБО от остальных жителей. Плановая производительность ОСК в с. Подольское после объединения трёх недостроенных участков канализации стоков требуется около 190 м3/сутки. В с. Здемирово требуемая производительность ОСК около 270 м3/сутки. В с. Сунгурово потребная производительность локальных очистных сооружений около 8 м3/сутки. В д. Кузнецово потребная производительность ОСК составляет около10 м3/сутки с учётом планируемого нового жилищного строительства. Создаваемый проект застройки д. Шаблыкино предполагает жилищное строительство для 900 жителей и социально-культурных объектов для их обслуживания - потребует создание ОСК и очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа производительностью не менее 300 м3/сутки.

С установкой очистных сооружений появится возможность контролировать качество сточных вод и улучшить общую экологическую обстановку поселения.

Для менее крупных населённых пунктов оборудование может быть выбрано из ассортимента одного из целого ряда производителей по таблице 2.1.3.4.3

Таблица 2.1.3.4.3

Ассортимент оборудования для локальных очистных сооружений (ЛОС)  фекальных коммунальных стоков от малых населённых пунктов. (Цена без доставки и монтажа)

| Наименование | Кол-во чел. | Производи-тельность м3/сутки | Габариты блоков, м | Цена, тыс. руб. (2014 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Тверь-6» | 22…30 | 6 | 5,1 | Ø 1,9 | 317,00 |
| «Тверь-6Н» | 22…30 | 6 | 5,1 | Ø 1,9 | 328,00 |
| «Тверь-10» | 30…50 | 10 | 7,2 | Ø 1,9 | 450,00 |
| «Тверь-10Н» | 30…50 | 10 | 7,2 | Ø 1,9 | 460,00 |
| «Тверь-12» | 35…60 | 12 | 6,6 | Ø 1,9 | 550,00 |
| «Тверь - 16» | 50…80 | 16 | 8,7 | Ø 1,9 | 660,30 |
| «Тверь - 25» | 80…125 | 25 | 12,0 | Ø 1,9 | 970,00 |
| «Тверь - 30» | 100…150 | 30 | 8,3 | Ø 2,4 | 1100,00 |
| «Тверь - 40» | 125…200 | 40 | 9,2 | Ø 2,4 | 1400,00 |
| «Тверь - 50» | 150…250 | 50 | 11,6 | Ø 2,4 | 1600,00 |
| «Тверь - 60» | 200…300 | 60 | 8,3 | Ø 2,4 | 1980,00 |
| «Тверь - 80» | 250…400 | 80 | 9,2 | Ø 2,4 | 2496,00 |
| «Тверь - 100» | 300…500 | 100 | 11,6 | Ø 2,4 | 2996,00 |
| «Тверь - 150» | 400…750 | 150 | 11,6 | Ø 2,4 | 4599,00 |
| «Тверь - 200» | 700…1000 | 200 | 11,6 | Ø 2,4 | 5656,00 |
| «Тверь - 300» | 1000…1500 | 300 | 11,6 | Ø 2,4 | 8619,00 |
| «Тверь - 400» | 1500…2000 | 400 | 11,6 | Ø 2,4 | 10998,0 |

Недостроенную трубопроводную сеть канализации фекальных стоков необходимо достроить до планируемых очистных сооружений. Ориентировочная протяжённость строительства в с. Подольское составит 5,768-1.42=4.348 км, в с. Здемирово – около 8,8 км, в с. Сунгурово – около 1,965 км, в д. Кузнецово – около 0,921 км, в д. Шаблыкино – около  всего 16.034 км. Стоимость строительства определяем по НЦС 81-02-14-2014 с учётом поправочных коэффициентов для Ø200 мм  для средней глубины заложения 3 м для сухого грунта с разработкой траншеи в отвал -2295,05 тыс.руб./км без учёта налога на добавленную стоимостью. Необходимые 16,034 км канализационных трубопроводов из полиэтиленовых труб с учётом земляных работ по устройству траншей, устройства оснований под трубопроводы – в сухих грунтах песчаные, в мокрых грунтах - щебёночные с водоотливом из траншей, прокладки трубопроводов, устройства необходимой изоляции, установки фасонных частей, установки запорной арматуры, установки компенсаторов, устройства колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов ориентировочно стоят 43422.6 тыс.рублей с учётом НДС 18%.

Основной эффект заключается в улучшении общей экологической обстановки в поселении за счёт контролируемого качества очистки сточных вод от промышленных и коммунальных потребителей централизованного водоотведения и от очистки сливаемых ассенизаторскими машинами жидких бытовых отходов из выгребных отстойников.

    - Система Саночистки

2.1.4.1 Институциональная структура

На всей территории Прискоковского сельского поселения определена управляющая компания МУП «Благоустройство Плюс», выполняющая сбор и транспортировку твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Оплата производится через ЕИРКЦ.

Ответственность за урегулирование отношений, возникающих в сфере образования и обращения с отходами, несёт администрация сельского поселения.

2.1.4.2 Характеристика системы саночистки

Для с. Подольское, с. Здемирово, д. Даниловское, д. Астафьевское, д. Кузнецово установлено около 50 контейнеров для накопления мусора от населения и последующего его вывоза автотранспортом МУПа. На одной контейнерной площадке размещается от 1 до 5 контейнеров - в зависимости от количества жителей в близлежащих домах. Вывоз мусора согласно договора с МУП «Благоустройство +» производится не реже 2 раз в неделю. Тариф для населения - 27,00 руб. с человека в месяц.

Контейнеры имеются также во всех образовательных учреждениях на территории поселения, ювелирных мастерских, магазинах. Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

- укрытие (крышки).

Наиболее распространённые отклонения:

***не в полном объеме выполнены все требования СНиП;

***не регулярно проводится санитарная обработка;

***контейнеры не укомплектованы крышками (что приводит к раздуванию ТБО, появлению грызунов и т.п.).

****отсутствие бункера-накопителя крупногабаритных отходов потребления ёмкостью 8 м3

***** отсутствие накопителя для перечня видов отходов, захоронение которых запрещается – таких как батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы и др.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 10 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В дальнейшем (1 очередь) планируется производить сбор и вывоз мусора в контейнеры  из с. Сунгурово от 20 постоянных жителей в контейнер с расстоянием вывоза от райцентра 12 км.

Жидкие бытовые отходы (ЖБО)  представляют из себя нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

Нормы накопления жидких бытовых отходов в канализированных домовладениях обычно не одинаковы даже в пределах одного поселения и зависят от множества факторов – степени водопроницаемости выгребов, уровня стояния грунтовых вод, степени благоустройства домовладений, размеров потребления воды на одного жителя и т.п.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб должен быть водонепроницаемым, объект которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35м от поверхности земли.

Выгребная яма (выгреб) – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметической ёмкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется МУП «Благоустройство Плюс» (п. Красное-на-Волге) ассенизационной машиной, емкость 3,5 куб.м по предварительным заявкам.

Содержание дорог организуется администрацией поселения. В весенне-осенний период осуществляется подсыпка пескогравийной смесью и грейдирование дорог. В зимнее время очистка дорог от снега производится тракторами МТЗ-82, Т-150К, бульдозером ДТ-75, автогрейдером по мере выпадения осадков. Посыпка пескосоляной смесью производится  МУП «Благоустройство плюс» по заявке администрации.

2.1.4.3 Направления решения проблем в системе саночистки

За вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) взимать плату не с человека, а с квадратного метра общей площади жилища (как в г. Костроме). Рождение детей в семьях не повлечёт увеличения коммунальных платежей за мусор. Минигостиницы с незарегистрированными временными жителями («гастарбайтерами», дачниками и т.п.) будут платить за фактически образуемые отходы.

Основы государственной политики в области экологического развития на период до 2030 г. предусматривают с 2012 года постепенное введение раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (http://раздельно.рф), внедрять наилучшие доступные технологии.

Предприятие ООО «Техно Р - Полигон» сможет принимать в окрестностях д. Ильино на мусороперегрузочной площадке со всей левобережной части Красносельского муниципального района ТКО для погрузки на крупнотоннажные грузовые автомобили с вывозом на мусороперерабатывающий завод. Необходимо спланировать также хвостохранилище для размещения с мусороперерабатывающего завода части отходов, не подлежащих переработке.

Для инвентаризации мест образования отходов полезно организовать систематическое обследование территории сельского поселения с возможным использованием дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов с видеосистемами объективного контроля на предмет возникновения несанкционированных свалок отходов. Выявлять нарушителей порядка обращения с ТКО и ЖБО, взыскивать ущерб, связанный с уборкой несанкционированных скоплений отходов, на основании КоАП РФ. График обследований периодически менять и сохранять, как служебную тайну. После пробных дневных обследований – переходить на чередование с ночными. Костры сжигаемого мусора, свет фар грузовиков-мусоровозов быстрее обнаруживаются в тёмное время суток.

После проведения инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки и размещения коммунальных отходов разработаны и реализуются инвестиционные проекты по обращению с отходами производства и потребления. Проекты предусматривают организацию раздельного сбора компонентов ТБО, раздельного накопления пластмассовых, стеклянных, металлических, бумажных и древесных отходов после их прессования и затаривания для отгрузки на максимально возможное вторичное их использование. После налаживания раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов тариф может быть снижен при снижении массы неперерабатываемых отходов до 5%. Этапы проекта:

а) пропаганда в местных газетах, передачах местных радиостанций, на информационных стендах, прямой рассылкой электронных писем и SMS местным жителям, описания полезности раздельного (селективного) сбора ТБО в условиях нарастания общих объёмов образования отходов (в т.ч. I-IVгрупп) в процессе потребления товаров в упаковке и роста доходов населения;

б) создать общественно-активные ячейки общества «Мусора.Больше.Нет» на основе движения неравнодушных к загрязнению малой родины людей, отражаемого на сайте в интернете: http://musora.bolshe.net/page/region.html

в) заявка в местные хозяйственные магазины на заказ бытовых мусорных разноцветных ящичков или боксов для раздельного накопления отходов в домах;

г) заключение договоров на раздельный вывоз твёрдых коммунальных отходов с предприятием, ныне осуществляющим смешанный вывоз ТБО

д) окраска существующих и закупка новых разноцветных контейнеров с подписями для отходов «БУМАГА» (большой от 0,75 до 1,1м3), «СТЕКЛО» (средний от 0,24 до 0,66м3), «МЕТАЛЛ»(средний от 0,24 до 0,66 м3), «ПЛАСТИК» (большой от 0,75 до 1,1м3), «ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ»(средний от 0,24 до 0,66 м3), «БАТАРЕЙКИ» (малый от 0,12 до 0,24 м3), «СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ» (большой от 0,75 до 1,1м3) и «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ» (бункер-накопитель ёмкостью 8 м3) для постепенного замещения выходящих из строя мусорных контейнеров по типу представленных примеров http://spzm.msk.ru/products/category/539463 на фото 2.1.4.3.1-2.1.4.3.6.

| акция Фото 2.1.4.3.1 ЕвроКонтейнер 1100 л. (Россия) 9600 руб. | Фото 2.1.4.3.2 Раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов |
| --- | --- |
| Фото 2.1.4.3.3 ЕвроКонтейнер 120 л. (Россия) 1250 руб. | Фото 2.1.4.3.4 ЕвроКонтейнер оцинкованный 1100 л. 15500 руб. |
| Фото 2.1.4.3.5 Раздельный сбор мусора в доме | Фото 2.1.4.3.6 В Томске разработали мусорный контейнер, который даёт sms о заполнении |

е) поощрительные акции, организуемые для населения самых чистых и аккуратных населённых пунктов, желающих первыми участвовать в раздельном сборе коммунальных отходов.

ж) недопущение вывоза раздельно собранных населением ТКО в смешанном контейнере и строгое служебного расследования каждого из таких случаев.

При растущих объёмах образования твёрдых коммунальных отходов в Красносельском муниципальном районе вывоз осуществлять мусоровозами ГАЗ-3307, грузоподъемностью 3,7 т, 5 куб.м на мусороперегрузочную площадку для погрузки в автобункеры в окрестностях д. Ильино. После загрузки в крупнотоннажные грузовики ТКО отправлять в г. Кострому на ул. Базовая, 23 для завода, перерабатывающего ТКО. Завод принадлежит ООО «Техно-Р». Адрес юридический: 156008 г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, д.28; адрес почтовый: 156007 г. Кострома, ул. Новосельская, д.34 ; тел./факс: +7 (4942) 47-20-07, www.techno-r.com. Оснащается современным оборудованием, с III квартала 2015 года планирует принимать несортированные ТКО.

    - Система Газификации

2.1.5.1 Институциональная структура

За поставки природного газа ответственность несёт ООО «Новатэк-Кострома». За строительство и эксплуатацию газораспределительных сетей ответственность несёт ОАО «Газпром газораспределение Кострома». В деревнях и сёлах, не имеющих подводящих природный газ трубопроводов, для пищеприготовления завозится баллонный газ от ООО «Кострома газ ресурс». Расчёты за товар и услуги потребителями и населением производятся через ЕИРКЦ или по квитанциям за разовые отдельные услуги.

2.1.5.2 Характеристика системы

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к магистральным газопроводам Российской Федерации, но из 24 районов области только в шесть подается природный газ. Природный газ в область поступает по газопроводам: Горький-Череповец, Грязовец-кольцевой газопровод Московской области. Сейчас природный газ используется в городах Костроме, Нерехте, Волгореченске, Буе и их районах, а также в Костромском, Нерехтском, Буйском, Красносельском и Сусанинском районах. Красносельский район получает газ с Костромской  ГРС в юго-восточной части города.

Схема газоснабжения Подольского сельского поселения - 3-х ступенчатая:

Газопроводы высокого давления 1,2 МПа: Межпоселковый газопровод высокого давления, который проходит по Подольского сельскому поселению вдоль автодороги Красное - Гравийный карьер, с западной части поселения к восточной. На межпоселковом газопроводе высокого давления установлены ГРП для снижения давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего 0,3 МПа и низкого 0,003 МПа.

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В силу географического расположения (разделения естественными водными преградами, автодорогами и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

Схема газоснабжения Подольского сельского поселения рассчитана на природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено:

 На хозяйственно-бытовые нужды населения

- приготовление пищи;

- горячее водоснабжение;

 На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок.

В генплане для расчётов потребности в газе была использована информация о существующих котельных (с годовым расходом топлива), предоставленная администрацией Красносельского района, МУП «Газовые котельные» и ООО«Теплогазсервис» Красное-на-Волге.

Расчётные часовые расходы газа приняты исходя из максимального благоустройства жилого фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х горелочных газовых плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и горячее водоснабжение). При газификации многоквартирных домов предусматривается возможность установки 4-х горелочных газовых плит и проточных газовых водонагревателей (в перспективе).

Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Газовые сети в Подольском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют. На 01.01.2015 г. природный газ по трубопроводам подаётся в с. Подольское, с. Здемирово, с. Сунгурово, с. Кузнецово. Остальные деревни пока остаются  негазифицированными.

Протяженность сетей газопровода на территории Подольского сельского поселения – 38 318,83 м

-сети высокого давления- 1749,74 м,

-сети среднего давления- 1782,6 м

-сети низкого давления- 34786,49 м.

На территории Подольского сельского поселения установлено ГРП и планируется к установке шесть газорегуляторных пункта шкафных (ШРП) суммарной производительностью 2200 м3/сутки.

В настоящее время ведутся работы по строительству газопровода в Подольском сельском поселении в с. Здемирово протяжённостью 6,122 км, диаметром 63, 57, 100, 110 мм и двумя ШРП, в с. Подольское протяжённостью 0,985км и одним ШРП, в д. Кузнецово протяжённостью 0,45 км, в д. Шаблыкино протяжённостью 6,75 км и двумя ШРП, в д. Сунгурово протяжённостью 0,55 км, в д. Даниловское протяжённостью 0,6 км и одним ШРП и в д. Астафьевское протяжённостью 0,6 км.

2.1.5.3 Направления решения проблем в системе

Требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети среднего и низкого давления для обеспечения негазифицированных объектов жилищного фонда и социальных объектов, где отсутствует газификация: д. Маланино, д. Ильино, д. Погост-Барский, д. Конищево, д. Шаблыкино.

По укрупнённой смете НЦС 81-02-15-2014 стоимость прокладки 16,1 км труб разных диаметров газопровода составит 13121,3 тыс. рублей с НДС. Установка шести ШРП составит 137,5 тыс.руб. с монтажом. Итого реализация проекта стоимостью 13258,8 тыс.руб. предлагается в течение 2015-2024 годов.

2.1.6 Система Электрификации

2.1.6.1 Институциональная структура

Электроснабжение Подольского сельского поселения осуществляется от распределительной подстанции 110/35/10 кВ «Красное», сетевой подстанции 35/10 кВ «Прискоково». Все электрические сети  6-10 и 0,4 кВ, трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ находятся на балансе ОАО «МРСК Центра - Костромаэнерго», за исключением ТП-202 Подольского ювелирного завода с ТМ-400 кВА.

2.1.6.2 Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории Подольского сельского поселения установлено 26 трансформаторных подстанций, суммарной  установленной мощностью 6845 кВА.

Количество трансформаторов-26 шт.

Протяженность воздушных линий электропередач 10 кВ-33,546 км.

Протяженность кабельных линий электропередач 10 кВ-0 км.

Протяженность воздушных линий электропередач 0,4 кВ-31,136  км.

Протяженность проводов линий электропередач: 10 кВ-100,638 км.

0,4 кВ-124,544 км.

Количество ж/б опор -974 шт.

Количество деревянных опор с ж/б приставкой-326 шт.

2.1.6.3 Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Техническое состояние системы электроснабжения Подольского сельского поселения  Красносельского муниципального района Костромской области, характеризуется выработанным ресурсом:

-электрические сети 10 и 0,4 кВ имеют износ 70%,

-более 80% установленного оборудования на трансформаторных подстанциях эксплуатируется свыше 25 лет. 	Трансформаторы физически устарели, имеют  технические характеристики Рхх, Ркз,, которые значительно хуже характеристик современных трансформаторов. Эти потери влияют на годовые потери в трансформаторе и порой достигают значение в 2 раза больше, чем у  современного оборудования.

Из 1300 опор на сетях электроснабжения 326 деревянные с железобетонной приставкой. Деревянные опоры подвержены к гниению древесины, слому от ветровой нагрузки, к выгоранию при пожаре.

Одним из проблемных вопросов в эксплуатации систем воздушных линий электропередач также  является воздействие ветровой нагрузки на провода, с последующим их обрывом или перехлестом (короткое замыкание).

2.1.6.4 Направления решения проблем в системе электроснабжения

Для надёжности эксплуатации сетей электроснабжения необходима замена деревянных опор на железобетонные. Замена дефектных деревянных опор проводится в рамках ремонтной программы.

Необходимо также проводить работы по замене воздушных линий 0,4 кВ с неизолированными алюминиевыми проводами подходящие к объекту потребителя на СИП.  Подключение новых  потребителей осуществляется только самонесущим проводом с изоляцией.

Для уменьшения потерь электрической энергии в сетях электроснабжения, необходима поэтапная замена трансформаторов выработавший свой ресурс, на новые, с улучшенными характеристиками. Энергоснабжающей организацией, работы по замене трансформаторов в расчетный период, не запланированы.

Строительство новых сетей производится в рамках технологического присоединения при недостаточности мощностей существующих сетей по мере поступления заявок от новых потребителей Подольского  сельского поселения.

Проблемным вопросом в поселении,  длительное время, остается поставка качественной электрической энергии  в д. Даниловское.

2.1.6.5  Перспективный план развития электрических сетей и реконструкция старых.

Перспективным планом развития сельского поселения предусмотрено развития территорий по строительству индивидуальных жилых домов, социальных объектов, спортивных комплексов, гостевых домов в составе спортивно-оздоровительного комплекса, торговые комплексы и т.д. Для реализации этих проектов необходимо предусмотреть работы по электроснабжению территорий, которые входят в план развития сельского поселения с выделением земли под ТП и линии электропередач.

В д. Шаблыкино для реализации проекта малой застройки ориентировочно необходимо строительство высоковольтных линий электропередач  10 кВ около 1 км, двух ТП-630 кВА, линий 0,4 кВ длиной 6,3 км,  предусмотреть управление уличным освещением с датчиками освещенности и временным управлением с приборами учета электрической энергии.

В д. Здемирово для реализации проекта необходимо провести реконструкцию ТП-207 с заменой трансформатора  мощностью 250  кВА на 400 кВА, ТП-292 заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор 250 кВА. С ОП. Здемирово до ОП. Подольское запланировать работы по замену провода 10 кВ на СИП 10 кВ длиной 500м. Строительство линии 10 кВ длиной около 1 км с трансформаторной подстанцией 250 кВА и линии электроснабжения 0,4 кВ длиной около 3,8 км, предусмотреть управление уличным освещением с датчиками освещенности и временным управлением с приборами учета электрической энергии.

В д. Даниловское запланировано строительство ТП-63 кВА, высоковольтной линии 10 кВ длиной около 430 м.

В с. Подольское, для реализации проекта, необходимо ориентировочно строительство двух ТП мощностью 63 и 100 кВА, двух высоковольтных линий электропередач 10 кВ длиной 650 и 200 метров, линий 0,4 кВ общей длиной около 580 м.  Запланировать строительство линий уличного освещения с шкафом управления системы уличного освещения, в котором установлены  датчики освещенности и временное управление включения системы, с встроенными приборами учета электрической энергии.

В д. Кузнецово строительство высоковольтной линии электропередач 10 кВ  ориентировочно 1,2 км с трансформаторной подстанцией 100 кВА, линиями 0,4 кВ длиной 385 м.

В с. Сунгурово, для реализации проекта, необходимо строительство по предварительным данным одной подстанции мощностью 63 кВА и реконструкцию старой подстанции с заменой ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА. Строительство высоковольтной линии электропередач 10 кВ длиной около 750 м, строительство линий 0,4 кВ длиной в пределах 770м. Предусмотреть управление уличным освещением с датчиками освещенности и временным управлением с приборами учёта электрической энергии.

В поселении планируется ввести в эксплуатацию мусороперегрузочную площадку. Под этот проект выделена территория. На этой территории ориентировочно потребуется установка ТП с ТМ-35/0,4 кВ запитанный от сетей ОАО «МРСК Центра - Костромаэнерго» или от сетей 10 кВ бывшего асфальтового завода ТМ-10/0,4 кВ мощностью около 63 кВА. Строительство ТП, воздушной высоковольтной линии и линий 0,4 кВ и системы освещения, будет только после выполнения проектных работ.

Раздел 3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Территория. Краткая характеристика сельского поселения

Административным центром Подольского сельского поселения является с. Подольское, расположенное в 7 км от районного центра п. Красное-на-Волге. По территории  поселения проходят районные автомобильные дороги Красное-на-Волге - Гравийный Карьер и Красное-на-Волге - Карабаново.

Территория Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района включает сельские населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.

Численность населения Подольского сельского поселения по состоянию на 1 января 2014 года составила 1735 человек.

Численность населения на 01.01.2014г.

| № | Наименование | Кол-во хозяйств | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Подольское | 344 | 842 |
| 2 | с. Здемирово | 317 | 704 |
| 3 | д. Кузнецово | 54 | 47 |
| 4 | с. Сунгурово | 57 | 20 |
| 5 | д. Астафьевское | 22 | 21 |
| 6 | д. Даниловское | 20 | 50 |
| 7 | д. Погост Барский | 7 | 11 |
| 8 | д. Ильино | 26 | 9 |
| 9 | д. Маланино | 11 | 18 |
| 10 | д. Шаблыкино | 11 | 12 |
| 11 | д. Конищево | 11 | 1 |

Территорию Подольского сельского поселения составляют земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения,  земли промышленности, транспорта, связи, земли лесного, водного фонда.

Площадь территории Подольского сельского поселения составляет 6283,4 га. Из них: 626,8- лесного фонда, 728,3- водного фонда, 468,5- земли населенных пунктов, 90,6 - земли промышленности, 3815,9- земли с.х. назначения, 549,8- земли запаса.

Наиболее крупный населенный пункт — с. Подольское. Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  животноводство, земледелие, деревообработка, ювелирный промысел

Путями сообщения служат асфальтовые и грунтовые дороги, хорошо проходимые в сухое время года, протяженностью 40,1 км.

Основой экономической базы Подольского сельского поселения является предприятия ювелирной промышленности  и сельское хозяйство

Значительная часть Подольского сельского поселения покрыта лесами, небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств, перевод котельных с угля и дров на природный газ создают предпосылки формирования экологически чистого района.

Климат территории континентальный. Среднегодовая температура + 150. лето короткое, дождливое, со средней температурой +180. Первые заморозки отмечаются в конце октября. Зима продолжительная со средней температурой -15-250.

Общегодовое количество осадков 850 мм, максимум их приходится на весенне-осенний период. Первый снег выпадает в конце ноября. Снеговой покров ложится в начале-середине декабря и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова 40-60 сантиметров.

Зима умеренная, длится 90-110 дней. Средняя многолетняя температура воздуха января -18-280 С. Абсолютный минимум температуры составляет -40-420С. Средняя месячная скорость ветра зимой составляет 5-7 м/с, возможны штормовые и ураганные ветры.

Весна затяжная, количество осадков по сравнению с зимой уменьшается – не более 15-20 мм за месяц.

Лето (переход температуры через 160 С) прохладное, начинается со второй декады июня и длится до конца августа.

Осень (сентябрь - октябрь) – пасмурная, дождливая, ветреная. В октябре наблюдается второй максимум осадков (110-15 мм). Возможны грозы. Продолжительность безморозного периода равна 90-180 дням.

Почвы лесные, суглинистые , ясно выражены несколько гумусовых горизонтов. Грунтовые воды находятся на глубине 9 м. Глубина промерзания грунта 1,4 м.

Территория Подольского сельского поселения расположена в пределах волнистой равнины, с юга примыкающей к Плёс-Галичской конечно-моренной гряде. Рельеф территории поселения  сформирован в процессе ледниковой аккумуляции и речной эрозионной деятельности.

На территории Подольского сельского поселения расположены 11 населенных пунктов, сельскохозяйственные предприятия Подольский филиал ЗАО Агромол, СПК Здемирово-1 комплекс, ювелирные предприятия: ювелирная фабрика «Северная Фиваида», ОАО «ЮСКАФ», ООО «Золотой стандарт» и мастерские индивидуальных предпринимателей.

3.2. Количественное определение перспективных показателей развития МО

На территории Подольского сельского поселения расположено 11 населенных пунктов, в которых проживает 1725 человек. Зарегистрировано 15 предприятий, из которых 4 – социальной сферы, 2 сельскохозяйственных предприятия. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | 1702 | 1728 | 1722 | 1724 |
| 2. | Число родившихся | 23 | 24 | 32 | 13 |
| 3. | Число родившихся на 100 чел. | 1.35 | 1.39 | 1.86 | 0.75 |
| 4. | Число умерших | 24 | 23 | 26 | 11 |
| 5. | Число умерших на 100 чел. | 1.41 | 1.33 | 1.51 | 0.64 |
| 6. | Естественный прирост | -1 | 1 | 6 | 2 |
| 7. | Естественный прирост на 100 чел. | -0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.12 |
| 8. | Миграционный прирост населения | -11 | 25 | -12 | 0 |
| 9. | Механический прирост | -12 | 26 | -6 | 2 |

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи районного центра.

Население Подольского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в двух наиболее крупных населенных пунктах – административном центре с. Подольское и в с. Здемирово, в четырёх деревнях численность постоянного населения менее 15 человек.

Численность населения с учётом прогнозов развития

Таблица 3.2.2

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подольское сельское поселение | 1725 | 1750 | 1775 | 1800 | 1825 | 1850 | 1875 | 1900 | 1925 | 1950 | 1975 |

Из большого числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём.

В странах мира показатель обеспеченности общей площадью на человека колеблется от 9-14 м2/чел. в слаборазвитых странах, до 50-60 м2/чел. – в высокоразвитых.

Общая жилая площадь в Подольском сельском поселении составляет 28,8 тыс. м2, в том числе ветхого жилья (4,4 %) 1267.2 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Подольского сельскому поселению равен 16,7 м2/чел.

Население Подольского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчётный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

В концепции территориального планирования Подольского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 30 м2 на одного жителя, а на расчётный срок до 40 м2 на одного жителя.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры с учётом прогнозов развития сельского поселения на периоды с 2015 до 2024 года приведена в таблице 3.2.3

Таблица 3.2.3

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020 | до 2024 |
| Больницы | 1 койка | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАП | 1 посещ./год | 10950 | 10950 | 11104 | 11258 | 11413 | 18250 | 18493 |
| Школа | 1 учащийся | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 280 | 284 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 90 | 91 | 93 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Магазины продовольственные СПК | 1 м2торг. площ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины смешанных товаров | 1 м2торг. площ. | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Рынки | 1 м2 торг. площ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Театры, кинотеатры, клубы | 1 место | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты | 1м2площ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы | 1 место | 0 | 0 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | 0 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Учреждения, предприятия | 1 сотрудник | 750 | 761 | 771 | 782 | 792 | 803 | 813 |
| Работают у предпринимателей | 1 сотрудник | 468 | 475 | 481 | 488 | 495 | 501 | 508 |

Инженерное обеспечение населения сельского поселения по видам благоустройства в период 2013, 2018, 2023 года приведено в таблице 3.2.4

Таблица 3.2.4

Инженерное обеспечение населения видами благоустройства

| Наименование муниципального образования | Количество жителей, проживающих |
| --- | --- |
|  | в благоустроенных домах, чел. | в неблагоустроенных домах (отсутствие ц/канализации), чел. |
|  | 2013г. | 2018г. | 2023г. | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| Подольское сельское поселение | 190 | 240 | 470 | 1534 | 1585 | 1480 |

Таблица 3.2.5

Площадь жилого фонда

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего тыс. м2 | 28.8 | 31.7 | 34.5 | 39.7 | 50.1 | 50.9 | 51.8 |

Планируемое развитие населённых пунктов Подольского сельского поселения возможно за счёт:

- внутренних территориальных резервов земель населенных пунктов;

- земель сельскохозяйственного назначения, включённых в черту населённых пунктов;

- земель, находящихся в собственности сельского поселения.

В целях повышения эффективности этих земель предусматривается их перевод в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое и производственное строительство.

В случае осуществления нового жилищного строительства вне населенных пунктов проектом генерального плана предусматривается освоение свободных территорий при комплексном решении основных градостроительных составляющих: инженерных коммуникаций, транспорта, инженерной подготовки территории и т.д. Одновременно в границах расчётных территорий предусматриваются участки для размещения объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 3.2.6

Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов

| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | до 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 | 2.867 | 2.867 | 5.13 | 10.44 | 0.75 | 0.98 | 5.636 |
| Площадь жилых помещений в инд. домах, тыс. м2 | 27.7 | 30.567 | 30.567 | 30.567 | 31.317 | 32.297 | 37.933 |
| Площадь жилых помещений в МКД, тыс. м2 | 1.1 | 1.1 | 6.23 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |
| Количество жителей в МКД, чел. | 664 | 664 | 1006 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
| Количество жителей в инд. домах, чел. | 1086 | 1111 | 794 | 471 | 496 | 521 | 546 |
| Потребление тепловой энергии от котельных, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС МКД, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Природный газ, тыс. м3/год | 797.341 | 807.0 | 816.7 | 826.5 | 836.2 | 845.9 | 855.6 |
| Потребление природного газа МКД, тыс.м3 | 246.063 | 248.8 | 251.6 | 254.3 | 257.1 | 259.9 | 262.6 |
| Потребление природного газа частные дома, тыс.м3 | 436.634 | 445.9 | 455.2 | 464.5 | 473.8 | 483.1 | 492.4 |
| Потребление природного газа прочие потребители, тыс.м3 | 114.644 | 112.3 | 109.9 | 107.6 | 105.3 | 102.9 | 100.6 |
| Холодная вода (центр.), тыс. м3/год | 107.376 | 115.587 | 118.324 | 121.061 | 123.798 | 126.535 | 137.483 |

Раздел 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.1

Технико-экономические показатели генерального плана Подольского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | га |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельхозназначения | га | 6283.4 | 6283.4 | 6283.4 |
|  | в том числе пашня |  | 3802 | 3502.2 | 3502.2 |
|  | Земли в ведении сельского поселения | га | 547.8 | 547.8 | 547.8 |
|  | в т.ч. в черте населённого пункта | га | 487.9 | 787.7 | 787.7 |
|  |  |  | 90.6 | 90.6 | 90.6 |
| 2 | Население | чел |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учётом подчиненных административно – территориальных образований | чел. | 1725 | 1950 | 2000 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 58 | 178 | 178 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 125 | 280 | 280 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 посещ./год | 10220 | 18250 | 18250 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв. м | 254.9 | 254.9 | 279.9 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 100 | 100 | 100 |
| 3.6 | Физкультурно-спортивные сооружения, ФОК | кв. м | 1/1202 | 1/1202 | 1/1202 |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
|  | -Предприятие общественного питания | мест | - | 50 | 50 |
|  | -библиотека | шт. томов | 10/11091 | 10/11331 | 10/11578 |
|  | -почта | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | -прачечная самообслуживания | кг/смену | - | 20 | 40 |
|  | -яхт - клуб | шт. | - | 1 | 1 |
|  | -общественная баня | чел. |  | 14 | 20 |
|  | -электроподстанция | шт. | - | 1 | 1 |
|  | - гостиница | мест | - | 30 | 30 |
| 4 | Объекты агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 4.1 | -Коровник ЗАО Агромол Подольский | шт./кол-во голов в год | 1/200 | - | - |
|  | -Телятник ЗАО Агромол Подольский | шт./кол-во голов | 1/100 | - | - |
|  | -Предприятие по деревообработке | шт. |  | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог, в том числе: | км | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|  | -общего пользования муниципального значения | км | 30.6 | 30.6 | 30.6 |
|  | -общего пользования областного значения | км | 10 | 10 | 10 |
|  | -общего пользования федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1 6.1.1.1 | Водопотребление, всего | куб. м / сутки | 507.4 | 597.9 | 636.7 |
|  | в том числе: |  |  | 17.8 | 6.5 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / сутки | 294.2 | 346.7 | 369.2 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м / сутки | 158.2 | 196.2 | 212.6 |
|  | - на сельскохозяйственные нужды | куб. м / сутки | 55 | 55 | 55 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м / сутки | 432.0 | 442.0 | 442.0 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки | 127 | 185 | 230 |
|  | Протяженность сетей водоснабжения | км | 16.534 | 19.1 | 23 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Поступление сточных вод, всего | куб. м / сутки | 43.7 | 346.7 | 369.2 |
|  | Производительность очистных сооружений | куб. м / сутки | 100 | 200 | 400 |
|  | Протяженность сетей: |  |  |  |  |
|  | - самотечных | км | 1.42 | 14.7 | 15.1 |
|  | - самотечных | км |  | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение, протяженность сетей | км | 34.82 | 40 | 40 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла, всего | Гкал/год | 0 | 5 | 7.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3 | 4.5 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | 2 | 3 |
| 6.4.2 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность сетей высокого давления | км | 1.75 | 20.75 | 20.75 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей низкого давления | км | 34,79 | 48.497 | 50.847 |
| 6.5.3 | Годовой расход газа | тыс.м3/год | 797.341 | 845.86 | 855.56 |
| 7 | Общее количество кладбищ | единиц | 4 | 4 | 4 |

4.1.Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 4.1.1

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения - текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг централизованного теплоснабжения | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного ТС | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | тыс.Гкал | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 5 | 7.5 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объём реконструкции сетей (за год) | км | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление тепловой энергии на 1 чел. | Гкал/чел.год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1м2 многоквартирных домов | Гкал/м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1 м2 бюджетных организаций | Гкал/м2 в год | 0.020 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 4.1.2

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоснабжения | тыс. м2 | 26.035 | 28.627 | 31.219 | 35.856 | 45.294 | 45.972 | 51.834 |
|  | Уровень оснащённости приборами учёта расхода воды | % | 37 | 48 | 87 | 99 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 112.850 | 115.587 | 118.324 | 121.061 | 123.798 | 126.535 | 137.483 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды на 1 чел. | м3/чел.год | 64.5 | 65.1 | 65.7 | 66.3 | 66.9 | 67.5 | 72.4 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 102.59 | 105.08 | 18.99 | 7.26 | 7.43 | 7.59 | 8.25 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 4.1.3

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоотведения | м2 | 3173 | 3173 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 14100 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоотведения | % | 0 | 23 | 38 | 84 | 96 | 99 | 100 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 0 | 0 | 118.324 | 121.061 | 123.798 | 126.535 | 137.483 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | 37 | 48 | 87 | 99 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | 9 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 чел. | м3/чел. год | 67.9 | 67.9 | 73.0 | 73.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 4.07 | 4.07 | 4.37 | 4.37 | 5.03 | 2.80 | 2.80 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |

4.4 Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения

Таблица 4.1.4

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы газоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 818.755 | 825.446 | 850.206 | 869.277 | 903.572 | 939.791 | 992.196 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | 91 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (частные жилые дома) | % | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление газа на 1 чел. | м3/чел. год | 468 | 465 | 472 | 476 | 488 | 501 | 522 |
|  | Удельное потребление газа на 1м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 234 | 229 | 236 | 235 | 242 | 244 | 252 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. по годам | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |  |
| 1 | Установка газовых котлов наружного размещения | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | 2016 | 2022 | 4 000 000 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 3,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: примеры размещения аналогичных типов котлов приведены на фото 5.1.1 и 5.1.2. При оценке целесообразности модернизации котельных учитывать экологический эффект от снижения задымлённости воздуха Подольского сельского поселения печными газами твёрдотопливных котельных и уменьшение шлаковых отвалов от сгоревшего угля.

| Фото 5.1.1 Котел наружного исполнения 100 кВт, административное здание, г. Казань | Фото 5.1.2 Котёл наружного исполнения, для отопления школы в Ёмсненском сельском поселении Нерехтского района |
| --- | --- |

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |  |
| 1 | Бурение новой скважины в с. Сунгурово. Применение более надёжных скважинных насосов с рабочими колесами, выполненными из нержавеющей стали (марки Wilo или Grundfos). | Определяет устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека | 2015 | 2016 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | 21 |
| 2 | Усовершенствовать систему обогрева скважин ленточными нагревательными элементами | Экономия электроэнергии при более высокой надёжности защиты от замерзания | 2015 | 2016 | 9.8 | 3.46 | 6.33 |  | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Произвести замену ветхих участков водопровода. Замена стального участка, протяженностью 645 м в д. Сунгурово от скважины до первых потребителей на полиэтиленовый Ø150мм | Увеличение надёжности водоснабжения | 2015 | 2016 | 1697.3 | 1000 | 697.3 |  | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Установить частотно-регулируемый привод (ЧРП) на скважину №1 и №3 в с. Подольское и скважины №1, №2 и №3 в с. Здемирово – тыс. руб.. | Экономия электроэнергии и наивыгоднейшие режимы работы эл/двигателей насосов | 2015 | 2018 | 300 | 60 | 180 | 60 |  | - | - | - | 0,7 |
| 5 | Прокладка трубопроводов протяжённостью 3.566 км для централизованной подачи воды во вновь строящиеся дома | Подача от скважин к домам через водопроводную сеть воды нормативной чистоты | 2015 | 2020 | 5239.0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 239 | - | 7 |
| 6 | Установка на скважины в с. Сунгурово и с. Подольское приборов учёта расхода воды на 4 скважинах «GRoTN» турбинные модель WTC (DN мм 50) стоимостью 7.800 тыс. руб. за один прибор | Достоверный контроль за расходованием ресурса холодной воды | 2015 | 2016 | 31.2 | 31.2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8277.3 | 2095 | 2884 | 1060 | 1000 | 1000 | 239 | 0 |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |  |
| 1 | Строительство ОСК в с. Подольском для очистки до 200 м3/сутки | Повышение эффективности работы системы водоочистки коммунальных и промстоков | 2015 | 2016 | 14 000 |  | 14000 |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Продолжение строительства 4.348 км канализации водоотведения в с. Подольское | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2015 | 2018 | 26174 | 6543 | 6543 | 6543 | 6543 |  |  |  | - |
| 3 | Строительство очистных сооружений в с. Здемирово для очистки до 270 м3/сутки | Повышение эффективности работы системы водоочистки коммунальных и промстоков | 2015 | 2016 | 18900 | 9450 | 9 450 |  |  |  |  |  | - |
| 4 | Продолжение строительства 8.88 км канализации водоотведения в с. Здемирово | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2015 | 2018 | 53455 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 21382 | - |
| 5 | Строительство очистных сооружений в д. Шаблыкино для очистки до 300 м3/сутки | Повышение эффективности работы системы водоочистки коммунальных и промстоков | 2016 | 2018 | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка 3.4 км канализации водоотведения в д. Шаблыкино | Повышение эффективности работы системы водоотведения | 2016 | 2019 | 20467 |  | 5117 | 5117 | 5117 | 5117 |  |  |  |
| 7 | Строительство очистных сооружений в с. Сунгурово для очистки до 8 м3/сутки | Повышение эффективности работы системы водоочистки коммунальных и промстоков | 2016 | 2017 | 560 |  | 280 | 280 |  |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка 1.965 км канализации водоотведения в с. Сунгурово | Повышение эффективности работы системы водоотведения |  |  | 11829 | 3943 | 3943 | 3943 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство очистных сооружений в д. Кузнецово для очистки до 10 м3/сутки | Повышение эффективности работы системы водоочистки коммунальных и промстоков |  |  | 700 |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка 0.92 км канализации водоотведения в д. Кузнецово | Повышение эффективности работы системы водоотведения |  |  | 5538 |  | 5538 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 172 623 | 25282 | 50567 | 21579 | 17006 | 10462 | 5346 | 21382 | - |

Примечание: инвестпроекты в сфере водоотведения приносят экологический эффект, срок окупаемости по экономии на штрафах по искам от природоохранной прокуратуры не рассчитывался.

5.4 Программа инвестиционных проектов в обращении с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | стоимость работ, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс. руб. по годам | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Инженерные изыскания для мусороперегрузочной площадки в окрестностях д. Ильино | Повышение эффек-тивности саночистки территории поселения и муниципального района | 2015 | 2016 | 1252.1 | 626 | 626 |  |  |  |  |  | 2.5 |
| 2 | Строительство хвостохранилища для неперерабатываемых отходов в окрестностях д. Ильино | Повышение эффек-тивности саночистки территории поселения и муниципального района | 2015 | 2024 | 808.6 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 202.2 | 5.1 |
| 3 | Оснащение 9 площадок для раздельного сбора ТКО в с.Подольское | Развитие рынка втор-сырья, эффективность вывоза ТКО | 2015 | 2018 | 360 | 151 | 52 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Оснащение 9 площадок для раздельного сбора ТКО в с.Здемирово | Развитие рынка втор-сырья, эффективность вывоза ТКО | 2015 | 2024 | 235 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | - |
| 5 | Оснащение 5 площадок для раздельного сбора ТКО в д. Шаблыкино | Развитие рынка втор-сырья, эффективность вывоза ТКО | 2015 | 2020 | 131 | 0 | 0 | 52 | 52 | 26 | 0 | 0 |  |
| 6 | Оснащение площадки для раздельного сбора ТКО в д. Астафьевское | Развитие рынка втор-сырья, эффективность вывоза ТКО | 2015 | 2020 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Оснащение площадки для раздельного сбора ТКО в д. Даниловское | Развитие рынка вторичных ресурсов, рост эффективности вывоза ТКО | 2015 | 2020 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Оснащение площадки для раздельного сбора ТКО в с. Сунгурово | Развитие рынка втор-сырья, эффективность вывоза ТКО | 2015 | 2020 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  | 2015 | 2024 | 2 866 | 931 | 858 | 258 | 258 | 153 | 127 | 281 |  |

Примечание: основным условием успешности проектов в этой сфере жизнедеятельности - повышение экологической культуры и уровня осведомленности широких слоев населения в вопросе раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, популяризация экологически ответственного образа жизни, привлечение добровольцев из различных социальных и возрастных групп к раздельному сбору отходов.

5.5 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В данное время рассматривается проект по строительству газопровода в Подольском сельском поселении в д. Шаблыкино, д. Даниловское, с. Здемирово, д. Астафьевское длиной около 11,367 км, диаметром 63, 57, 100, 110 мм и четыре ШРП. В д. Ильино, д. Маланино и д. Погост Барский рекомендуется установка локальных ёмкостей для сжиженного углеводородного газа (СУГ или СПГ).

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации | стоимость работ, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб. по годам | Срок окупае-мости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон-чание |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | до 2024 |  |
| 1 | Прокладка 1.05 км газопровода среднего давления к д. Шаблыкино | Определяет устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с благоприятными условиями для жизнедеятельности человека | 2015 | 2017 | 1005.9 | 0.0 | 502.9 | 502.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2 | Прокладка 5.7 км газопровода низкого давления в д. Шаблыкино | Повышение эффективности работы системы газоснабжения | 2016 | 2024 | 4520.1 | 0.0 | 502.2 | 502.2 | 502.2 | 502.2 | 502.2 | 2009.0 | 5.3 |
| 3 | Установка ШРП распределительной сети газоснабжения в д. Шаблыкино | Повышение эффективности работы системы газоснабжения | 2015 | 2017 | 25 |  |  | 25.0 |  |  | 0 | 0.0 | 4.8 |
| 4 | Прокладка газопровода низкого давления в с. Подольское | Повышение эффективности работы системы газоснабжения | 2016 | 2018 | 798 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 |  |  |  | 5.8 |
| 5 | Установка ГРП и 6.12 км распредсети газоснабжения в с. Здемирово для индивидуальных домов | Повышение эффективности работы системы газоснабжения | 2015 | 2024 | 5090.3 | 636.3 | 636.3 | 636.3 | 636.3 | 636.3 | 636.3 | 1272.6 | 4.2 |
| 6 | Прокладка газопровода низкого давления в д. Астафьевское | Повышение эффективности работы системы газоснабжения | 2015 | 2018 | 476 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |  |  |  | 5.8 |
| 7 | Прокладка газопровода низкого давления в д. Кузнецово, д. Сунгурово, д. Даниловское | Повышение эффективности работы системы газоснабжения | 2015 | 2020 | 1268.8 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |  | 6.9 |
|  | Итого: |  |  |  | 13258.8 | 1181.8 | 2187.0 | 2212.0 | 1684.0 | 1356.2 | 1356.2 | 3281.5 | 5.4 |

5.6 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

| Наименование, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации | Стоимость работ тыс. руб. | Финансовые потребности по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Замена 326 деревянных опор | Надежность электроснабжения | 2015 | 2024 | 3912 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 391,2 |
| Строительство ВЛЭП 10 кВ около 1 км, двух ТП-630 кВА, линий 0,4 кВ длиной 6,3 км, уличное освещение | Малая застройка д. Шаблыкино | 2015 | 2024 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 | 6793,4 |
| Реконструкция ТП-207 с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на 400 кВА, ТП-292 заменой трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор 250 кВА. С ОП. Здемирово до ОП. Подольское запланировать работы по замену провода 10 кВ на СИП 10 кВ длиной 500м. Строительство линии 10 кВ длиной около 1 км с ТП-250 кВА и ЛЭП 0,4 кВ длиной около 3,8 км. Уличное освещение. | Строительство индивидуальных жилых домов д. Здемирово | 2015 | 2024 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 | 4007,6 |
| Строительство ТП-63 кВА, высоковольтной линии 10 кВ длиной около 430 м. | Улучшение качества электроснабжения д. Даниловское | 2015 | 2015 | 353,04 | 353,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух ТП 63кВА и 100 кВА, двух ВЛЭП 10кВ длиной 650, 200 метров, линий 0,4кВ общей длиной около 580 м., уличное освещение. | Индивидуальная застройка жилых домов с. Подольское | 2015 | 2024 | 1217,6 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 |
| Строительство ВЛЭП 10 кВ ориентировочно 1,2 км с ТП-100 кВА, ЛЭП-0,4 кВ длиной 385 м. | Индивидуальная застройка с. Кузнецово | 2015 | 2024 | 1054,9 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| Строительство ТП-63кВА, Реконструкция (замена ТМ-160 на ТМ-250 кВА), Строительство ВЛЭП-10 кВ длиной 750м, ЛЭП-0,4 кВ длиной 770м. | Индивидуаль-ная застройка д. Сунгурово | 2015 | 2024 | 1310,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| Установка ТП-63кВА | Ввод в эксплуатацию мусороперег- рузочной площадки | 2015 | 2015 | 120,41 | 120,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2015 | 2024 | 18768,5 | 2303,0 | 1829,5 | 1829,5 | 1829,5 | 1829,5 | 1829,5 | 1829,5 | 1829,5 | 1829,5 | 1829,5 |

5.7 Инвест проекты

5.7.1 Разработан проект жилого комплекса малоэтажной застройки «Красносельский самоцвет» в черте д. Шаблыкино.

В качестве исходного материала Заказчиком была предоставлена схема расположения земель масштаба 1:2000.

Целью работы является:

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- разработка архитектурно-планировочной структуры рассматриваемой территории

Планируется размещение в черте д. Шаблыкино:

- Торгово-выставочного комплекса из четырёх зданий;

- Административно-управленческого хозяйства;

- Спортивного комплекса;

- Гостевых домов в количестве 8 шт.;

- Гостевых домов в составе спортивно-оздоровительного комплекса;

- Спортивно-оздоровительного комплекса;

- Двухэтажного детского сада на 180 мест;

- Таун-хаусы (блокируемые жилые дома)- 57 двухквартирных и 29 четырёхквартирных;

- 176 индивидуальных домов;

- Ботанический питомник декоративных, плодово-ягодных культур, кустарников и деревьев;

- Яхт-клуб;

- Районный парк;

- Набережная общего пользования;

- Очистные сооружения;

- Конюшня в составе скотного двора;

- Внедорожный комплекс.

5.7.2 Разработан инвестиционный проект сооружения в окрестностях д. Ильино мусороперегрузочной площадки для отправки со всей левобережной части Красносельского муниципального района твёрдых коммунальных отходов в г. Кострому на мусороперерабатывающий завод. Предусмотрено также хвостохранилище для захоронения остатков твёрдых коммунальных отходов, не подлежащих переработке на мусороперерабатывающем заводе из г. Костромы.

5.7.3  Разработан и осуществляется инвестиционный проект реконструкции старого Дома культуры в с. Подольское  в  Дом пожилого человека на 50 пациентов со штатом обслуживающего персонала  в количестве 30 человек и оборудованием бассейна и всем необходимым для оздоровительных процедур. Руководит проектом ИП В.А. Пыльнов.

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: областной бюджет, бюджет муниципального образования, бюджет Подольского СП, тарифная составляющая, инвестиции и внебюджетные средства, федеральный бюджет ввиде субсидий субъектам Российской Федерации из средств, поступивших в счёт уплаты экологического сбора, на финансирование работ по обращению с отходами.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Сводная таблица инвестиционных мероприятий

| Наименование | Тыс. руб. |
| --- | --- |
| теплоснабжение | 4000,0 |
| водоснабжение | 8277,3 |
| водоотведение | 172623,0 |
| обращение с твёрдыми коммунальным отходами | 2866,0 |
| газоснабжение | 13258,8 |
| электроснабжение | 18768,5 |
| Всего: | 219793.4 |

7. Управление программой

Администрация Подольского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-	разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объёмов и источников финансирования мероприятий;

-	контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-	методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчёта. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

-	Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.	периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.	верификация данных;

3.	анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.